## Slide 1: Energiemasterplan für Österreich Für die Wirtschaft. Für uns ALLE.
Mag. Siegfried Nagl, Energie-Sonderbeauftragter des WKÖ-Präsidiums

## Slide 2: Energie in Österreich kommt zu fast 60% aus Öl und Gas, dadurch Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern
Chart: 
 | 45.2572
 | 73.6801
 | 34.7054
 | 11.0368
 | 131.5742
 | 80.1279
74 (20%)
Sonstige Erneuerbare
Öl
80 (21%)
132 (35%)
35 (9%)
Gas
11 (3%)
45 (12%)
Wind und PV
Wasserkraft
Sonstige
376
Nur 5% aus Eigenproduktion
Nur 4 Länder für 90% der Ölimporte verantwortlich: Kasachstan, Libyen und Irak werden dies auch in Zukunft sein; es gibt keine Importe mehr aus Russland seit Februar 2022
Vertiefung: Herkunft von Öl und Gas
Nur 8% aus Eigenproduktion
Russland auch in 2022 noch wichtigster Gaslieferant2
1. Netto-Stromimporte, Abfälle (nicht erneuerbar), Umgebungswärme, Geothermie, Solarwärme, Reaktionswärme
2. In 2022 Anteil Russland an Pipeline Gas >70%
Quelle: BMK, Statistik Austria, FGW
Gesamtenergiebedarf (Brutto-Inlandsverbrauch) 2022, in TWh
Fossile Energie- träger

## Slide 3: Historisch hatte Österreich höhere Strom- und Gaspreise, diese Differenz wurde in den letzten Jahren verstärkt
Chart: 
 | 6.7882 | 6.8817 | 7.0686 | 7.6359 | 8.3801 | 8.5426 | 8.4725 | 8.7466 | 9.9608 | 11.4411 | 12.2171 | 11.9064 | 10.944 | 10.0166 | 10.0229 | 10.485 | 10.9408 | 11.0651 | 10.9471 | 11.1878 | 12.4131 | 13.9269 | 14.8671 | 14.4018 | 13.2306 | 11.9956 | 11.9415 | 12.4179 | 12.88 | 12.9533 | 12.8577 | 13.0681 | 14.1325 | 15.3085 | 16.0478 | 15.4551 | 14.1006 | 12.2426 | 12.1757 | 12.4625 | 12.778 | 12.8513 | 12.7589 | 12.982 | 14.0433 | 15.2639
 | 46.15 | 45.458 | 45.701 | 45.744 | 46.8645 | 47.985 | 50.3238 | 52.7405 | 55.0793 | 57.496 | 56.8239 | 56.1951 | 55.523 | 55.3011 | 55.0719 | 54.85 | 56.1055 | 57.361 | 58.576 | 56.1791 | 53.8596 | 51.4627 | 49.0658 | 46.9009 | 44.504 | 45.1556 | 45.829 | 46.4806 | 47.154 | 47.8274 | 48.479 | 45.3777 | 42.3763 | 39.275 | 38.8526 | 38.4711 | 38.0488 | 37.64 | 37.2177 | 36.8089 | 36.3866 | 35.9642 | 35.5555 | 35.1331 | 34.7244 | 34.302
1995
10
2000
05
15
2030
20
25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
200
180
220
240
EUR/MWh
Chart: 
 | 113.23 | 109.91 | 112.87 | 122.76 | 128.98 | 128.75 | 141.96 | 154.69 | 178.22 | 171.7 | 185.07 | 178.78 | 170.49 | 155.2 | 130.63 | 130.62 | 132.61 | 137.25 | 153.22 | 169.58 | 174.92 | 175.33 | 176.13 | 172.23 | 162.68 | 116.75 | 113.65 | 108.4 | 107.48 | 109.87 | 119.06 | 141.82 | 150.88 | 155.99 | 151.16 | 145.48 | 134.88 | 119.06 | 106.45 | 100.01 | 99.05 | 103.28 | 111.47 | 120.5 | 127.34 | 131.21 | 125.39 | 121.89 | 112.18 | 99.09 | 89.93 | 87.42 | 90.5 | 98.27 | 109.17 | 121.79 | 128.82 | 129.88 | 127.53 | 121.68
2008
12
10
16
14
28
18
20
22
24
26
2030
0
50
100
250
150
200
300
350
400
450
500
EUR/MWh
Strompreisentwicklung (Monatlich, Großhandel)
Gaspreisentwicklung (Monatlich, Großhandel)
39
Ø 2009-20
31
~15x höhere Preisspitze gegenüber Durchschnittspreis 2010-2019 (25.08.2022: ~310 EUR/MWh)
~20x höhere Preisspitze gegenüber Durchschnittspreis 2010-2019 (29.08.2022: ~764 EUR/MWh)
2-3x höhere Preise (Futures) in Zukunft gegenüber Durchschnittspreis 2010-2019
3-4x höhere Preise (Futures) in Zukunft gegenüber Durchschnittspreis 2010-2019
20
9
Ø 2010-20
Start der US-Schiefergas-Revolution
2
1
1. Durchschnitt der Hubs MidC, Indiana, Nepool, Palo Verde, PJM, ERCOT - Preise in EUR (Umrechnung mit historischem Monatsdurchschnittskurs)
2. Henry Hub Natural Gas Spot Preis in EUR (Umrechnung mit historischem Monatsdurchschnittskurs)
Quelle: Montel, Bloomberg, U.S. Energy Information Administration (EIA) (letztes Update: 11.04.2023)

## Slide 4: Der Fachkräftemangel stellt ein erhebliches Risiko für die Energietransformation dar
Entwicklung von offenen Stellen am Arbeitsmarkt
Beschäftigung pro Jahr bis 2030 durch Investitionen in erneuerbare Energien2
Chart: 
 | 30000 | 24600 | 24200 | 13800 | 10900 | 8300 | 7900 | 5500 | 4200
Photovoltaik
Biomasse Wärme
Geothermie
Wasserkraft
Pumpspeicher
Biogas
Windkraft
Solarthermie
Biomasse-KWK
Chart: 
 | 128200 | 146100 | 206500 | 363000
2019
2040
2021
2022
+183.2%
Quelle: Statistik Austria; Wirtschaftswachstum und Beschäftigung durch Investitionen in Erneuerbare Energien, Johannes Kepler Universität Linz
1. Basis sind WKÖ-Berechnungen zu aktuellen Preisen
2. Basis für die Berechnungen sind die von der JKU erwarteten Ausbauszenarien
Bis 2040 kostet den Staat der Mangel an Arbeitskräften 150 Milliarden Euro1 an Steuereinnahmen & Sozialversicherungsbeiträgen
Mit dem Ausbau der hier betrachteten Technologien zur Energieproduktion und -speicherung von Erneuerbaren bis 2030 werden pro Jahr durchschnittlich mehr als 100.000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert

## Slide 5
Wichtige Rohstoffe für die Technologien der Energiewende kommen vor allem aus China
Synthese
Die Produktion von Rohstoffen für die Technologien der Energiewende ist global ungleich verteilt
Vor allem in China befindet sich ein Großteil der Produktionskapazitäten, speziell im Bereich seltene Erden, Polysilikon und Kobalt
Europa kann in den Bereichen seltene Erden, Lithium und Nickel keine relevanten Produktionskapazitäten vorweisen, daher Europäische Kooperation für internationale Partnerschaften & Diversifikation
Quelle: IEA
Chart: 
 | 6 | 90 | 2.6 | 15.5 | 36 | 4.8
 | 8 | 10 | 37.4 | 12 | 5.5 | 16
 | 5.5 | 0.8 | 14 | 8.5 | 4.3
 | 1 | 59.2 | 7 | 29 | 1.3
 | 79.5 | 0 | 7 | 21 | 69.6
 | 0 | 2 | 4
 | 34.5 | 0
 | 8
 | 0
0
100
80
60
20
40
Kobalt
664 kt
Seltene Erden
Lithium
Kupfer
Nickel
39 kt
95 kt
22.5 Mt
2.8 Mt
137 kt
Regionale Anteile an der Produktion ausgewählter wichtiger Materialien, 2021
Typische Einsatzgebiete Technologien der Energiewende
PV-Module
Batterien
Generatoren von Windkraftwerken
Batterien
Generatoren, Transformatoren und Verkabelung von Windkraftwerken
Elektromotoren
Batterien
Stahllegierungen für Windkraftwerke
Batterien
Mittlerer Osten
Europa
Nicht spezifiziert
Rest Asien/Pazifik
Zentral-/Südamerika
Nordamerika
Eurasien
China
Afrika
Polykristallines Silizium

## Slide 6: Bis zu 99% der notwendigen mineralischen Rohstoffe für erneuerbare Technologien werden aktuell importiert
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6
5,0%
4,0%
1,0%
9,0%
0%
3,0%
2,0%
6,0%
7,0%
8,0%
10,0%
Robotik
Windkraftanlagen
Batterien
1%
Antriebsmotoren
1%
Brennstoffzellen
Photovoltaik
1%
2%
5%
6%
Im Rahmen der Critical Raw Materials Initiative hat die EU-Kommission 24 mineralische Rohstoffe und acht Technologien definiert, die für die Produktion Erneuerbarer Energien und für den Ausbau der E-Mobilität von wesentlicher Bedeutung sind. Bei mindestens 6 der 24 Rohstoffe besteht ein hohes bis sehr hohes Versorgungsrisiko.
Die Europäische Rohstoffversorgung im Bereich zentraler erneuerbarer Technologien1 in %
Quelle: EY, Fortschrittsmonitor 2022 Energiewende; European Commission (EC 2020), „Critical Raw Materials in Technologies and Sectors in the EU - A Foresight Study“
1. Neben den 6 erwähnten Technologien werden in der zitierten Studie auch noch „3D-Druck“ & „Informations- und Kommunikationstechnologien“ als Technologien angeführt, die für die Produktion Erneuerbarer
Energien und für den Ausbau der E-Mobilität von wesentlicher Bedeutung sind

## Slide 7: Man beachte die globale Trendwende: Erstmals gleich hohe Investitionen in die Energiewende wie in fossile Brennstoffe
Investitionsvergleich: Energiewende und fossile Brennstoffe, in Mrd. USD
Chart: 
 | 318 | 930 | 353 | 922 | 404 | 745 | 467 | 896 | 550 | 1110
 | 163 | 169 | 222 | 382 | 561
1,000
400
0
200
600
1,200
800
ETI
1,111
ETI
FF
ETI
ETI
ETI
FF
FF
FF
FF
481
522
626
849
Energiebedarf
Energieversorgung
Fossile Brennstoffe
2018
  Investitionen in die Energiewende haben im Jahr 2022 erstmals mit den Investitionen in fossile Brennstoffe gleichgezogen
  Wachstum der Investitionen in fossile Brennstoffe erfolgte vor dem Hintergrund hoher Rohstoffpreise
  Verlagerung der Investitionen hin zu nachhaltiger Energie ist ein historischer Wandel
Synthese
2019
2020
2021
2022
Anmerkung: ETI steht für Investitionen in die Energiewende (energy transition investment) . FF steht für fossile Brennstoffe (fossil fuels). Die FF-Werte von 2018-21 wurden aus dem Bericht "IEA World Energy Investment 2022" abgeleitet. Die Investitionen in fossile Brennstoffe im Jahr 2022 sind Schätzungen von BNEF und umfassen die Bereiche Upstream, Midstream, Downstream und ungehinderte fossile Stromerzeugung.
Quelle: BloombergNEF, IEA

## Slide 8: Globale Trendwende: Investitionen in die Energiewende übersteigen im Jahr 2022 die Marke von 1 Billion USD
  Der Anstieg auf 1,1 Billion USD bedeutet einen jährlichen Anstieg von 31% der Investitionen
  Mit Ausnahme der Investments in Nuklearenergie verzeichneten alle anderen Sektoren ein Rekordniveau an Investitionen
  Wachsende politische Unterstützung und zunehmende Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Energietechnologien sorgen weiterhin für eine rasche Beschleunigung der Energiewende
Globale Investitionen in die Energiewende nach Sektoren, in Mrd. USD
Chart: 
 | 32 | 50 | 79 | 120 | 155 | 152 | 213 | 267 | 241 | 211 | 260 | 314 | 292 | 320 | 280 | 320 | 360 | 439 | 500
 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30
 | 30 | 30 | 80 | 8 | 12 | 8 | 10 | 20 | 15
 | 30 | 30 | 80 | 100 | 124 | 166 | 250 | 450
 | 40 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80
 | 10 | 20 | 35
0
600
800
400
200
1,000
1,200
394
19
2004
849
09
05
06
08
07
522
310
10
11
12
20
13
14
626
15
16
17
18
21
2022
422
468
1,110
482
CCS
Nachhaltige Materialien
Elektrisches Heizen
Elektrischer Verkehr
Wasserstoff
Energiespeicherung
Nuklear
Erneuerbare Energie
Energiebedarf
Energieversorgung
Synthese
Anmerkung auf Basis der BloombergNEF Datenquelle: Die Anfangsjahre sind je nach Sektor unterschiedlich, aber alle Sektoren sind ab 2019 vertreten. Die Zahlen für Nuklearenergie beginnen im Jahr 2015.
Quelle: BloombergNEF

## Slide 9: Wind und Solar 2022 erstmals mit höchstem Anteil an der Stromerzeugung in der EU
Chart: 
| 10957 | 11323 | 11688 | 12053 | 12418 | 12784 | 13149 | 13514 | 13879 | 14245 | 14610 | 14975 | 15340 | 15706 | 16071 | 16436 | 16801 | 17167 | 17532 | 17897 | 18262 | 18628 | 18993
 | 32.5595 | 32.9563 | 33.2044 | 32.3611 | 32.3611 | 31.9147 | 31.121 | 29.4841 | 29.9306 | 29.3353 | 28.9881 | 28.8393 | 28.0952 | 27.8472 | 28.5417 | 27.4008 | 26.5575 | 25.8631 | 26.1111 | 26.6567 | 24.7222 | 25.4167 | 21.8948
 | 30.377 | 29.3353 | 29.7817 | 30.2282 | 29.1865 | 28.0952 | 27.748 | 27.996 | 25.5655 | 25.0198 | 23.7797 | 24.7718 | 25.5159 | 25.2182 | 24.5734 | 24.4246 | 22.7877 | 21.9444 | 20.5059 | 15.7936 | 12.7678 | 14.4543 | 16.0912
 | 12.619 | 13.2143 | 13.7103 | 14.9504 | 16.0912 | 17.7778 | 18.5218 | 19.4147 | 20.6547 | 20.0595 | 19.9107 | 19.2659 | 16.7361 | 14.3055 | 12.619 | 13.7103 | 16.1905 | 17.9762 | 16.7857 | 19.7123 | 20.4067 | 19.3155 | 20.0099
 | 13.4127 | 13.9087 | 11.627 | 10.7837 | 11.3293 | 10.5853 | 10.5853 | 10.4365 | 10.8829 | 11.7758 | 12.5694 | 10.6349 | 11.4285 | 12.8174 | 13.0655 | 11.7262 | 11.875 | 10.1885 | 11.9246 | 11.1805 | 12.5694 | 11.9742 | 10.1885
 | 1.2103 | 1.2103 | 1.4087 | 1.4583 | 2.1528 | 2.252 | 2.5496 | 2.748 | 2.996 | 3.492 | 3.7897 | 4.1369 | 4.5337 | 4.9801 | 5.2281 | 5.1785 | 5.3274 | 5.4266 | 5.5258 | 5.6746 | 5.9226 | 5.873 | 6.0218
 | 0.86307 | 0.86307 | 1.3591 | 1.5079 | 2.0039 | 2.3016 | 2.8472 | 3.492 | 4.0873 | 4.9801 | 5.4762 | 7.3611 | 8.8492 | 10.1389 | 11.2301 | 12.6686 | 12.6686 | 14.3551 | 14.9008 | 17.0833 | 19.6131 | 19.2659 | 22.242
2014
2000
2002
2012
2004
2010
2006
2008
30
2016
2018
2020
2022
20
0
5
10
15
25
35
Anteil an der Stromerzeugung, (%)
Quelle: …
Quelle: Ember
Atom
Kohle
Gas
Hydro
Bioenergie
Wind und Solar

## Slide 10: Österreich muss die Reduktion an Treibhausgasen massiv beschleunigen, um die gesetzten Ziele zu erreichen
Chart: 
 | 56.7992 | 55.2488 | 53.0848 | 52.3767 | 50.784 | 51.9406 | 49.8265 | 49.4389 | 50.3164 | 48.5057 | 49.3427 | 50.7737 | 51.5348 | 50.4063 | 50.3842 | 46.8535 | 48.8013 | 29.5356 | 10
 | 35.7227 | 34.8382 | 34.2196 | 34.3235 | 29.2857 | 32.6893 | 32.6176 | 30.2948 | 29.8577 | 28.1072 | 29.4921 | 29.0001 | 30.5552 | 28.402 | 29.5638 | 27.0341 | 28.7033 | -10
Chart: 
 | 56.7992 | 55.2488 | 53.0848 | 52.3767 | 50.784 | 51.9406 | 49.8265 | 49.4389 | 50.3164 | 48.5057 | 49.3427 | 50.7737 | 51.5348 | 50.4063 | 50.3842 | 46.8535 | 48.8013 | 29.5356 | 10
 | -10
2005
07
10
06
08
~5-102
11
12
09
13
14
15
16
17
18
19
20
2021
2030
2040
-0.9% p.a.
-5.4% p.a.
-10% - -16% p.a.
Entwicklung CO2e Emissionen in Österreich (ohne Emissionshandel)1, in MtCO2e2
Zielwert Pariser Klimaübereinkommen („Fit-for-55“)
Kompensation durch LULUCF und CCUS
1. Bruttoemissionen (vor Einführung des Emissionshandels für Verkehr und Gebäude)
2. Indikative Angabe Umweltbundesamt 2023: „Selbst wenn sehr ambitionierte Maßnahmen gesetzt werden, ist im Jahr 2040 mit Emissionen von bis zu 10 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent zu rechnen“
Quelle: Bundesregierung, Umweltbundesamt, Europäischer Rat, Global Carbon Atlas
Emissionshandel

## Slide 11: Die Bundesregierung hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: 100% Grünstrom bis 2030 und Klimaneutralität bis 2040
1. Erneuerbaren-Ziel im Erneuerbaren Ausbau Gesetz detailliert. Weitere Ziele bis 2030 im Nationalen Energie- & Klimaplan festgeschrieben, Detailziele für einige Sektoren (u.a. Landwirtschaft) sollen im Klimaschutzgesetz festgelegt werden
2. Ziel im Regierungsprogramm 2020-2024 festgeschrieben (Stand Jänner 2023). Zu klären ist, ob auch der EU-Emissionshandelssektor inkludiert ist.
Österreich Klimaneutral2
2040
2050
2030
Österreich 46-50% Anteil Erneuerbare am gesamten Energieverbrauch & 100% bilanzieller Stromverbrauch aus Erneuerbaren1
Ambitionierte Ausbauziele für PV (11 TWh), Wind (10 TWh), Hydro (5 TWh) & Biomasse (1 TWh) bis 2030
Heute 36% Anteil Erneuerbarer am energetischen Endverbrauch
Derzeit <80% der Stromproduktion aus Erneuerbaren, insbesondere Hydro (~39 TWh), Wind (~7 TWh) und PV (~3 TWh)
Quelle: WKO, BMK
EU-Ziele: 55% Reduktion der THG-Emissionen 42,5% Anteil Erneuerbare 20 Mt H2 (50% aus Europa, 50% Import)
Klimaneutralität, inklusive Emissionshandels-sektor

## Slide 12: Nur durch Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen sind die Ziele der Bundesregierung erreichbar
Chart: 
| 7305 | 7670 | 8035 | 8401 | 8766 | 9131 | 9496 | 9862 | 10227 | 10592 | 10957 | 11323 | 11688 | 12053 | 12418 | 12784 | 13149 | 13514 | 13879 | 14245 | 14610 | 14975 | 15340 | 15706 | 16071 | 16436 | 16801 | 17167 | 17532 | 17897 | 18262 | 18628 | 21915 | 25567 | 25568
 | 292.3156 | 311.3789 | 299.7767 | 303.5674 | 302.136 | 316.6735 | 336.5565 | 336.3667 | 341.3774 | 341.5724 | 340.2678 | 359.0923 | 359.8799 | 378.36 | 386.3185 | 399.4768 | 403.0855 | 396.3932 | 399.6242 | 379.2677 | 405.0726 | 393.4352 | 392.2369 | 396.9499 | 382.9803 | 392.3293 | 397.7476 | 404.8813 | 395.5964 | 404.4902 | 375.1522 | 397.0285
 | 397.0285 | 409.1667 | 416.3889
 | 397.0285 | 396.1111 | 394.7222
 | 397.0285 | 399.1667 | 381.6667 | 380.2778
 | 397.0285 | 383.3333 | 351.9444 | 331.6667
 | 211.7696 | 228.8068 | 223.568 | 228.2635 | 223.5738 | 234.7344 | 254.5485 | 249.2728 | 256.6563 | 259.0796 | 259.8812 | 276.5923 | 278.7107 | 293.6895 | 298.2221 | 306.9935 | 307.9885 | 303.2633 | 303.8327 | 294.512 | 309.9529 | 300.2501 | 301.2617 | 307.8871 | 295.8236 | 304.6312 | 312.6966 | 317.0866 | 312.6843 | 316.3363 | 293.1569 | 311.9855
 | 311.9855 | 327.778 | 334.1669
 | 311.9855 | 315.0003 | 314.7225
 | 311.9855 | 315 | 299.7222 | 295.5556
 | 311.9855 | 302.5 | 273.3333 | 255.5556
 | 311.9855 | 236.1111 | 194.4444
 | 311.9855 | 227.7778 | 175
Energieverbrauch und Anteil erneuerbarer Energien, in TWh
Quelle: Statistik Austria, Umweltbundesamt (Kurzstudie Energieeffizienzgesetz), BMK, Energieeffizienzgesetz
1. NEKP: Nationaler Energie- und Klimaplan, WAM: with additional measures, WEM: with existing measures; errechnet von: Umweltbundesamt in Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus WIFO, CESAR, e-think, AEA, TU Graz und TU Wien
2. Ermittlung von Zielwerten für österreichischen Endverbrauch zur Erreichung von Klimaneutralität 2040 (Fokus Erneuerbare: 850 PJ/236 TWh in 2030, 700 PJ/194 TWh in 2040, Fokus Effizienz: 820 PJ/228 TWh in 2030, 630 PJ/175 TWh in 2040),
60
120
0
160
20
80
260
40
100
380
240
140
180
200
220
280
300
320
340
360
400
420
04
2000
98
92
1990
02
94
96
06
10
08
12
14
16
18
20
30
2040
Klimaneutralität 2040 Umweltbundes- amt (Fokus Erneuerbare ET)2 [2021]
Szenario WAM NEKP1 [2023]
Bruttoinlandsverbrauch
Klimaneutralität 2040 Umweltbundes- amt (Fokus Energieeffizienz)2 [2021]
Energetischer Endverbrauch
Szenario WEM NEKP1 [2023]
Szenario WEM NEKP1 [2023]
Szenario WAM NEKP1 [2023]
Szenario Erneuerbare Energien WEM NEKP1 [2023]
Anteil Erneuerbare
Szenario Erneuerbare Energien WAM NEKP1 [2023]
255 TWh-Zielbild des Energieeffizienz-gesetzes (zur Erreichung der EU Ziele „Fit-for-55“)
NEKP-Ziel der Regierung
Bis 2030: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie am Brutto-endenergieverbrauch auf 42,5% verbindlich (+2,5% indikativ)
Szenario WAM NEKP1 [2019/20]
Szenario WEM NEKP1 [2019/20]
Szenario WAM NEKP1 [2019/20]
Szenario WEM NEKP1 [2019/20]
Szenario WEM NEKP1 [2019/20]
Szenario WAM NEKP1 [2019/20]

## Slide 13: Szenarien zum Stromverbrauch 2040 divergieren – ein Anstieg um den Faktor 2-2,5 erscheint realistisch
Chart: 
| 7305 | 7670 | 8035 | 8401 | 8766 | 9131 | 9496 | 9862 | 10227 | 10592 | 10957 | 11323 | 11688 | 12053 | 12418 | 12784 | 13149 | 13514 | 13879 | 14245 | 14610 | 14975 | 15340 | 15706 | 16071 | 16436 | 16801 | 17167 | 17532 | 17897 | 18262 | 18628 | 20089 | 20819 | 21915 | 25567 | 29220
 | 4.7934 | 6.8104 | 6.2164 | 6.8434 | 7.5086 | 8.5896 | 10.258 | 10.8245 | 11.604 | 12.5164 | 13.2491 | 15.3973 | 15.5645 | 17.4093 | 18.2907 | 19.941 | 21.0745 | 21.5656 | 21.8566 | 19.6362 | 22.375 | 22.3347 | 23.2659 | 23.5913 | 22.6398 | 23.5945 | 24.5784 | 25.5226 | 25.8848 | 25.9521 | 23.9718 | 26.8822
 | 26.8822 | 33.8051 | 37.2642 | 42.4576 | 82.4576
 | 26.8822 | 33.8051 | 37.2642 | 42.4576 | 142.4576
 | 26.8822 | 30.5132 | 32.4576 | 52.4576
 | 26.8822 | 37.361 | 42.5967 | 50.4576 | 100.4576
 | 26.8822 | 34.9163 | 38.9306 | 44.9576 | 57.7058 | 70.4576
 | 26.8822 | 35.6515 | 40.0331 | 46.6115 | 68.5315 | 90.4576
 | 26.8822 | 42.4102 | 50.1689 | 61.8176 | 100.6323 | 139.4576
2000
150
1990
70
170
100
05
180
30
95
10
15
20
45
25
120
35
40
2050
0
50
60
80
90
110
130
140
160
Quelle: Statistik Austria, Bundesregierung, BMAW, Umweltbundesamt, Österreichs Energie, IEA, Energy Agency, EU Kommission, Handelsblatt
Gesamt Stromverbrauch (energetischer Endverbrauch) und Anteil erneuerbarer Energien am Strommix, in TWh
Synthese
Der Stromverbrauch in 2021 betrug etwa 64 TWh (energetischer Endverbrauch)
Bis 2040 soll sich dieser Verbrauch deutlich erhöhen, wobei eine Verdoppelung auf 130 TWh und mehr im Korridor der Erwartungen verschiedener Studien liegt (alleine die Dekar-bonisierung der Stahlerzeugung kann bereits >30 TWh Mehrbedarf verursachen)
Darüber hinaus soll Strom, der heute zu 70-80% erneuerbar ist, bereits ab 2030 bilanziell zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen
Verbrauch 2021 von 64 TWh
Anstieg um Faktor 2-2,5 realistisch
Verschiedenste Prognosen von Bundesregierung (NEKP), Wirtschaftsministerium, Österreichs Energie, IEA, Umweltbundesamt, EU Kommission
1
1. BMAW 2021 (upper) 2. BMAW 2021 (lower) 3. Österreichs Energie 2022 4. Energieagentur 2019 (min) 5. Energieagentur 2019 (max) 6. IEA 2019 7. NEKP 2023 (WAM)
2
3
4
5
6
7
Wert NEKP 2023 weicht stark vom Wert 2019 ab
Notes: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/schwerindustrie-wasserstoff-statt-kohle-mit-diesen-problemen-kaempft-stahlhersteller-voestalpine-beim-umbau/28312186.html

## Slide 14: 27 TWh an erneuerbarem Strom sollen bis 2030 ausgebaut werden
Ausbauziele gemäß EAG, Zuwachs 2020-2030
+11 TWh
Photovoltaik
+10 TWh
Windkraft
+5 TWh
Wasserkraft
+1 TWh
Biomasse3
1. Illustrative Berechnung: je 10 kWp Anlagen und 1.100 Volllaststunden
2. Illustrative Berechnung: Anlagen mit je 5-6 MW Leistung und 2.100 Volllaststunden
3. Zusätzlich 7,5 TWh Biogas, jedoch nicht primär zur Verstromung
+1 Mio. Einfamilien-häuser1
800-1.000 Windkraft-anlagen2
Quelle: EAG, WKO (Investitionen in die Energiewende)
Das entspricht zur Veranschaulichung
Notes: https://www.klimaaktiv.at/erneuerbare/biogas/eag0.html

## Slide 15: Österreich hat bei Wind und Solar grundsätzlich solide Voraussetzungen zur Stromproduktion
Chart: 
| 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0999999999999996 | 4.0999999999999996 | 4.3 | 4.3
 | 790 | 730 | 580 | 500 | 430 | 360 | 350 | 330 | 380 | 390 | 240 | 260 | 220 | 210 | 260 | 260 | 240 | 310
 | 400 | 380
 | 290 | 320 | 180 | 270 | 60 | 60 | 40 | 140
 | 70 | 140 | 190 | 140 | 110 | 100 | 160 | 140 | 50 | 550 | 790
 | 60 | 140 | 210 | 210 | 240 | 340 | 360
 | 500 | 300 | 300 | 290 | 240 | 190
 | 300
0
5.5
2.5
5.0
700
0.5
0
200
1.0
4.0
500
1.5
2.0
3.0
100
3.5
300
800
400
4.5
600
CAN
GHA
USA
SVK
NED
DEN
KUW
ARG
NIG
POR
IRE
MYS
UK
FIN
GER
IDN
POL
BUL
SWE
CZE
AUT
PHI
HUN
CHI
MEX
SGP
ROM
KEN
ITA
ESP
CHN
JAP
VIE
COS
BEL
ECU
PAN
HON
VEZ
BRA
SAF
BOL
PER
IND
MOZ
EGY
QAT
OMN
SAU
UAE
ISR
AUS
SUD
Durchschnittliche Windleistung auf 100m Höhe (über dem Boden), Watt pro Quadratmeter
Solar durchschnittliches praktisches Potenzial, PVOUT1 Level 1, kWh/kWp2/Tag, langfristig
1. Photovoltaic power output
2. Kilowatt-hours/kilowatt peak
Quelle: Global Solar Atlas; Global Wind Atlas
Österreich hat sowohl im Bereich Wind als auch im Bereich Solar solide, wenn auch keine exzellenten Voraussetzungen
Bei Wind liegt Österreich besser als die meisten Länder, jedoch haben führende Länder an Meeresküsten etwa 50-100% höhere Windleistung
Im Bereich Solar schneidet Österreich im europäischen Vergleich gut ab, wenn auch führende Regionen (z.B. Afrika) bis zu 50% mehr Potenzial aufweisen
Synthese
Europa
Afrika
Nordamerika
Lateinamerika
Asien
Naher Osten
Australien

## Slide 16: Bis 2030 ~12 GW installierte PV-Leistung nötig - mit zuletzt hoher Ausbaugeschwindigkeit kann Ziel leicht übertroffen werden
Chart: 
 | 55 | 55 | 98 | 190 | 366 | 629 | 788 | 940 | 1096 | 1269 | 1455 | 1702 | 2043 | 2783 | 3983 | 5022.625 | 6062.25 | 7101.875 | 8141.5 | 9181.125 | 10220.75 | 11260.375 | 16124.3697
 | 43 | 92 | 176 | 263 | 159 | 152 | 156 | 173 | 186 | 247 | 341 | 740 | 1200 | 1039.625 | 1039.625 | 1039.625 | 1039.625 | 1039.625 | 1039.625 | 1039.625 | 1039.625
24
30
21
19
22
16
23
25
26
28
29
Technisch-wirtschaftliches Potenzial3
15
17
20
27
13
12
11
2009
2,0
20-30
18
10
14
0,1
12,3
Jährlicher Netto-Neuzubau
Installierte Kapazität an PV, GW
Quelle: PV Austria, E-Control, BMAW
Im EAG ist ein PV-Ausbau um 11 TWh bis 2030 geplant – wofür insgesamt Anlagen mit gut 12 GW nötig sind (Zubau von etwa 8 GW)
Die Ausbaugeschwindigkeit hat sich in den letzten Jahren deutlich beschleunigt, für 2022 belaufen sich die Schätzungen auf 1,0-1,4 GWp Zubau
In diesem Tempo kann der geplante Ausbau laut EAG bis 2030 erfolgen (knapp über 1 GWp p.a. nötig) – es besteht sogar die Möglichkeit, dass das Ziel übererfüllt wird (Schätzung Fechner 2023: Ausbau von 1,2-1,5 GWp p.a. zwischen 2023 und 2030)
1,9
.
Produzierter Strom1, TWh
12-13
1. Annahme: ca. 1.050 Volllaststunden nötig, um 11 TWh Mehrproduktion mit 12,3 GW zu erreichen (Durchschnitt 2017-2021 laut E-Control: 990 Volllaststunden)
Schätzungen von PV Austria, Hubert Fechner, Branchenradar (endgültige Zahlen frühestens Mitte 2023 zu erwarten)
Entsprechend BMAW Studie zu Energiewende (2021) mit Gesamtpotenzial von 20-30 TWh (zusätzlich zu den 2 TWh in 2020) und unter der Annahme von 1.000 Volllaststunden
Illustrativ: Ø benötigter jährlicher Zubau 2023-2030: ~1 GW
Rekordausbau in 2022 von 1,0-1,4 GW2
Synthese
Solar-as-a-Service als möglicher Treiber für Ausbau bei Privaten
Notes: https://futurezone.at/produkte/photovoltaik-sonnenenergie-rekord-oesterreich-solarenergie-megawatt-gigawatt-markt/402278894

## Slide 17: Bis 2030 Windkraft mit ~7,5 GW installierter Leistung nötig, dafür muss Ausbaugeschwindigkeit verdoppelt werden
Illustrativ: Ø benötigter jährlicher Zubau 2024-2030: >500 MW
Chart: 
 | 1015 | 1103 | 1380 | 1694 | 2102 | 2426 | 2654 | 2849 | 3027 | 41 | 3147 | 3339 | 3628 | 3868 | 4392.7143 | 4917.4286 | 5442.1429 | 5966.8571 | 6491.5714 | 6975.2857 | 10198.8072
 | 88 | 277 | 314 | 408 | 324 | 228 | 195 | 178 | 120 | 3147 | 192 | 289 | 240 | 524.7143 | 524.7143 | 524.7143 | 524.7143 | 524.7143 | 524.7143 | 524.7143
22
26
24
25
29
10-20
Technisch-wirtschaftliches Potential4
2011
28
15
27
7,5
14
30
13
12
16
17
18
231
1,1
3,13
19
20
21
Jährlicher Netto-Neuzubau
Installierte Kapazität an Windkraft, GW
1. Wert 2023: Prognose der IG Wind (Januar 2023)
Annahme: ca. 2.250 Volllaststunden nötig, um 10 TWh Mehrproduktion mit 7,5 GW Leistung zu erreichen (Durchschnitt 2017-2021 laut E-Control: 2.128 Volllaststunden)
Negativer Netto-Neuzubau in 2020
Entsprechend BMAW Studie zu Energiewende (2021) mit Gesamtpotenzial von 20-30 TWh (zusätzlich zu den 7 TWh in 2020) und unter der Annahme von 2.200 Volllaststunden
Quelle: IG Wind, Moidl 2019, E-Control
Ø Jährlicher Zubau 2011-2023: 216 MW
Im EAG ist ein Windkraft-Ausbau um 10 TWh bis 2030 geplant – wofür insgesamt Anlagen mit etwa 7,5 GW nötig sind (Zubau von etwa 4 GW)
Die Ausbaugeschwindigkeit seit 2011 (inkl. Prognose 2023) betrug lediglich etwas über 200 MW p.a. (netto), dies muss sich im Zeitraum 2024-30 auf über 500 MW steigern, also mehr als verdoppeln
Beim Windkraftausbau gibt es einige Herausforderungen: lange Genehmigungsverfahren (z.B. UVP knapp 2 Jahre), unterschiedliche Verfahren je Bundesland, Raumordnungspläne, der Bedarf an Fachkräften, sowie ausreichend Netzkapazität und Ausgleichs-energie
6,8
16-17
.
Produzierter Strom2, TWh
Synthese
Notes: https://positionen.wienenergie.at/wissenshub/energie-dashboard/installierte-windkraft-leistung-in-oesterreich/#:~:text=3.500%20MW,von%20weiteren%204.000%20MW%20erfolgen.
https://www.igwindkraft.at/media.php?filename=download%3D%2F2022.03.21%2F164785626240351.pdf&rn=20220214%20Verbesserung%20Genehmigungsverfahren%20UVP%20aus%20Sicht%20der%20IG%20Windkraft.pdf

## Slide 18: Durch Mehrverbrauch kann sich trotz Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2040 eine Stromlücke ergeben
Chart: 
 | 53 | 53 | 67 | 74 | 74 | 67 | 53 | 53 | 80 | 120 | 140
 | 14 | 26 | 19 | 7 | 14 | 27 | 40 | 80 | 60

Fossile Energien
Gesamtstromverbrauch heute
Erneuerbare Energien (EE)
Rückgang Stromimportüberschuss (v.a. Deutschland und Tschechien)
~30-50
Weiterer möglicher techn. wirtschaftl. EE-Ausbau
Geplanter Ausbau EE bis 2030
bis zu ~80
Lücke nach Realisierung gesamten inländ. Ausbaupotenzials
20-40
Gesamtstromverbrauch 2040
Fossiler Phase-out zwischen 2030-2040
Stromexporte
Stromimporte
~120-180
7
Ca. 2x - 3x
Prognose Entwicklung Stromverbrauch Österreich bis 2040, in TWh
Wichtige Erkenntnisse
Strombedarf für H2 Produktion (im Extremfall bei lokaler Produktion)
Quelle: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Statisitk Austria
A
B
C
D
Ausbau der Erneuerbaren senkt Gasbedarf:
  Weniger Gas für Stromerzeugung
  Substitution von Gas mit Strom, v.a. im Wärmebereich über Wärmepumpen
AT wird wohl in Zukunft weniger Strom aus DE und anderen Ländern importieren können, muss sich gleichzeitig von grauem Strom aus Osteuropa lossagen
A
Lokales, wirtschaftlich erschließbares Potenzial bei erneuerbaren Energien in AT umfasst bis zu ca. 60-80 TWh, v.a. jenseits der dominierenden Wasserkraft
  Wind
  Solar
  Geothermie
C
Versorgungslücke bis zu ~80 TWh in 2040 bei H2 Produktion iHv 40 TWh in Österreich, auch bei voller Realisieriung der erneuerbaren Potenziale
D
B
Zusätzlich soll der Strom ab 2030 gänzlich aus erneuerbaren Quellen kommen, wodurch Strom, der heute fossil produziert wird, bilanziell durch Grünstrom ersetzt wird

## Slide 19: Für erneuerbaren Strom braucht es kurz-, mittel- und langfristige Speicher, um Schwankungen in Produktion sowie Verbrauch auszugleichen
Use Case
Kurzfristig
Abfangen von Erzeugungs- und Lastgradienten über einige Stunden
Mittelfristig
Ausgleich volatiler Erzeugung über mehrere Wochen
Langfristig
Saisonale Verlagerung zur Lastdeckung in den Wintermonaten
Energie, TWh
Leistung, GW
0,04 - 0,08
10 - 20
2 - 3
~3
4 - 5 (als Wasser-stoff)
>1 (Rück-verstrom-ung)
Speicherbedarf (Größenordnung 2040)
Speicher- und Lastausgleichsmöglichkeiten
Speicher-/Pumpspeicherkraftwerke
Kurz- und mittelfristige Speicher-möglichkeit durch Wasser in Stauseen
Batterien
Kurzfristige Speichermöglichkeit, typischerweise hohe Leistung, aber geringe Energiemenge
Wasserstoff und klimaneutrale Gase
Langfristige Speichermöglichkeit durch Herstellung von Wasserstoff
Lastausgleich
Kurzfristige Möglichkeit, Verbrauchsspitzen zu drosseln/ verlagern
Enabler: Smart Meter (Grundlage)
PV-Speicher
Pump-speicher
Klima-neutrale Gase
ILLUSTRATIVES SZENARIO

## Slide 20: Die Energiewende ist mit Investitionen verbunden, die sich bis 2030 auf 70 Mrd. EUR belaufen können
Investitionsbedarf bis 2030, Mrd. EUR
Erneuerbare Energien
Synthese
Öffentliche Energie-infrastruktur
Strom aus erneuerbaren Energien (27 TWh)
25
Biomethananlagen (7,5 TWh)
2
Wasserstoffinfrastruktur
2
Wasserstofferzeugung (4,2 TWh)
2
Erneuerbare Wärme (6,5 TWh)
12
Stromnetz
18
Stromspeicher
7
Fernwärmenetz
1,6
Für die Energiewende sind bis 2030 Investitionen von etwa 70 Mrd. EUR nötig, wobei Teile noch nicht beziffert sind (E-Lade-infrastruktur) – dies entspricht etwa 17.000 EUR pro Haushalt
Das Umweltbundesamt beziffert den Mehrinvestitionsbedarf 2022-2030 mit 78,6 Mrd. EUR (Gebäude, Industrie, Energie, excl. Verkehr)
Dieser Ausbau geht jedoch auch mit Wertschöpfung einher, wobei die Schätzungen divergieren von 4,39 Mrd. EUR pro Jahr (Energie, Gebäude, Industrie; Q: Umwelt-bundesamt) bis 9,8 Mrd. EUR pro Jahr (für den Ausbau Erneuerbarer Energien und Pumpspeicher, Q: JKU Linz)
Quelle: WKO (Energieinstitut der Wirtschaft), JKU Linz, Umweltbundesamt
~70
Weitere Zusatzinvestitionen, z.B. im Bereich Mobilität (Ladeinfrastruktur)
+X
Notes: https://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/folien-pk-investitionskosten-transformation.pdf

## Slide 21: Fossile machen in Haushalten nach wie vor einen wichtigen Teil des Energieverbrauchs aus – hauptsächlich für Raumwärme
Chart: 
 | 79.1307 | 54.1588 | 33.9575 | 23.2523 | 22.0157 | 9.421
 | 24.8967 | 20.1363 | 10.7051 | 1.2366 | 1.8456
 | 0.075156 | 0.065071 | 0 | 10.7491
Biogene
Fernwärme
<1
Fossile
Gesamt
<1
79 (100%)
0
1
Solarwärme
2
Strom (inkl. Wärmepumpe)
25 (32%)
20 (26%)
11 (14%)
22 (28%)
x
Anteil Raumwärme und Warmwasser1
>99%
>99%
100%
43%
Sonstiges
Kochen
Raumwärme & Warmwasser
100%
1. Rest auf 100%: Kochen und sonstiger Verbrauch
Quelle: Statistik Austria
Energieeinsatz der Haushalte 2019/2020 nach Energieträger, TWh
Synthese
Die österreichischen Haushalte setzen etwa 80 TWh Energie pro Jahr ein
Der Energieeinsatz verteilt sich recht gleichmäßig auf verschiedene Energieträger: Fossile, Biogene, Fernwärme/Solar/Wärmepumpe, sowie Strom
Raumwärme und Warmwasser sind die größten Treiber des Energieverbrauchs
Deep-Dive: Gebäude

## Slide 22: Nachhaltige Steigerung der thermisch-energetischen Sanierungsrate von ~3% senkt Heizwärmebedarf und ermöglicht CO2 Emissionsreduktion
Chart: 
 | 0.33 | 0.325 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.81 | 1 | 0.91 | 1.12 | 1.42 | 1.36 | 1.08 | 1.03 | 0.87 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.53 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 1.8 | 1.7 | 3
 | 0.6 | 0.59 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 0.95 | 1 | 1.01 | 0.79 | 0.76 | 0.62 | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 0.99
1990
2000
2025
2010
2020
0,9%
0,8%
2,1%
1,5%
1,8%
1,7%
3,0%
Einzelmaßnahmen
Umfassende Sanierung
Maßnahmen der Wohnbauförderung 2005-2009 (Art. 15a-B-VG-Vereinbarungen zum Klimaschutz)
Potenzial zur Erhöhung, z.B. 3%
IIBW vorläufige Schätzung2
Gesamtsanierungsrate Wohnbau 1990-20201
Synthese
In den Jahren 1990-2004 lag die Gesamtsanierungsrate zumeist unter 1%
Maßnahmen der Wohnbauförderung führten ab 2005 zu einem Anstieg auf bis über 2% in den Folgejahren
Nach 2010 war die Sanierungsrate wieder rückläufig und zuletzt bei etwa bei 1,5%
Das Potenzial zur Erhöhung wird z.B. bei 3% gesehen
1. Umfassende Sanierungsäquivalente (Anteil pro Jahr bezogen auf Wohnungen)
2. Veröffentlichung finaler Werte Oktober 2023
Quelle: Umweltbundesamt & IIBW
Deep-Dive: Gebäude

## Slide 23: Klimaneutrales Gas soll fossile Energieträger ersetzen – die Produktion in Österreich ist derzeit unter Potenzial
Chart: 
 | 80.1279 | 72 | 15 | 20
 | 2.0612 | 42 | 59
 | 25 | 16
82
Nachfrage
Szenario: Infrastruktur-nutzung
21
139
Bruttoinlands-verbrauch
Angebot
CH4 biogen
Nachfrage
Szenario: Exergie-effizienz
90
H2 (Wasserstoff)
CH4 (Methan)
CH4 (Erdgas)
H2 oder CH4
Synthese
Der aktuelle Gasverbrauch liegt bei etwa >80 TWh (größter Teil importiertes Erdgas)
Der zukünftige Verbrauch hängt vom angenommenen Szenario ab:
  Infrastrukturnutzung – bestehende Technologien werden weiter genutzt, Effizienzverbesserungen folgen bisherigen Trends, konservative technische Entwicklung
  Energieeffizienz – Annahme einer ambitionierteren Entwicklung von Zukunftstechnologien
  Selbst im ambitionierten Szenario werden etwa 90 TWh klimaneutrale Gase benötigt (ohne Gebäude)
  Studien sehen 20 (BMK)-40 (WKÖ) TWh CH4 als möglich an. Der Rest muss durch Importe von Wasserstoff gedeckt werden
2022
Bei Erreichung der Klimaneutralität in Österreich
Verbrauch und zukünftiges Angebot und Nachfrage nach Gas in Österreich, TWh
H2 Verbrauch von 4-5 TWh (aus Erdgas produziert) – nicht separat ausgewiesen2
Lokales H2 Angebot unklar – bis 2030 etwa 4 TWh3 zu erwarten
Kein Bedarf für Gebäudesektor berücksichtigt
20-40
1. Biogas, kein reines Methan
2. Basierend auf Verbrauchsschätzung von 140 kt und Energieinhalt von 33.3 kWh/kg
3. Basierend auf geplanter Elektrolyseur-Kapazität von 1 GW
Quelle: Wasserstoffstrategie für Österreich (BMK), Statistik Austria
Deep-Dive: Klimaneutrales Gas

## Slide 24: Biogas und -methanproduktion erfolgt europaweit; relevante Erdgassubstitution erfolgt vor allem in Skandinavien
& Company
24
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 240 | 210 | 100 | 90 | 90 | 50 | 22.06
 | 18
210
240
100
90
68
90
22
Rohstoffpotenzial im Jahr 2021, TWh
Biomethan
1%
1%
10%
0%
1%
0%
19%
Biogas
1%
7%
5%
3%
2%
1%
5%
% des Gesamtgas-verbrauch abgedeckt durch…
Optimistischere Studien gehen von höherem Potenzial (insb. in der Holzverwertung) aus (siehe S. 12)
Rohstoffpotenzial in TWh
Anteilige Nutzung des Rohstoffpotenzials zur Biogas- und methanproduktion
AUSGEWÄHLTE LÄNDER
Quelle: EU Biomethane map (EBA, 2021), Engie (2021)
Deep-Dive: Klimaneutrales Gas

## Slide 25: Anbindung beispielhafter österreichischer Industriestandorte an die Gasinfrastruktur
STAND SEPT 2023
INDIKATIVE SKALIERUNG
EXEMPLARISCH
Deep-Dive: Infrastruktur
1. Anzahl an Linien zeigt Anzahl an parallel laufenden Pipelines
Quelle: GCA, AGGM, ENTSOG Transmission Capacity (Stand Ende 2021)
Gasspeicher (ausgewählte)
OMV
RAG
Pipelines1
PW
MAB
WAG
KIP
Mid-& low pressure lines
TAG
HAG
SOL
Entry/exit points
Städte
Großverbaucher
Entry/Exit
Exit
Entry
Entry/Exit
Kapazität
(GWh/d)
xx
Vienna
Lower Austria
Vorarlberg
Upper Austria
Burgenland
Styria
Salzburg
Tyrol
Kärnten
Schonkirchen
Tallesbrunn
Aigelsbrunn
Gampern Puchkirchen
Haag
TAG
WAG
PW
HAG
KIP
MAB
SOL
Vienna
Linz
Überackern
Oberkappel
Baumgarten
Burghausen
Ranshofen
Salzburg
Eisenstadt
Graz
Innsbruck
Bregenz
Murfeld
Arnoldstein
Mosonmagyarovar
Lenzing
Heiligenkreuz im Lafnitztal
Donawitz
Petrzalka
Exit: 1.150
Entry: 193
Exit: 112
Exit: 153
Exit: 246
Entry: 1.570
Exit: 174
Entry: 114
Exit: 159
Entry: 199
Vorarlberg und Tirol werden noch aus Deutschland versorgt, bis die Anschlussleitung fertig ist
Haidach
7Fields
Bilaterales Abkommen zwischen AT und DE bzgl. gemeinsamer Nutzung und Befüllung der Gasspeicher Haidach und 7Fields
Schwechat
Exemplarische Darstellung
Manners-dorf
Waldegg

## Slide 26: Global werden bis 2030 etwa USD 320 Mrd. zur Umsetzung der an-gekündigten Projekte investiert, >1.000 Projekte sind angekündigt
320 Mrd. USD Investitionen, die für die Entwicklung der angekündigten Projekte bis 2030 erforderlich sind
Produktion im Giga-Maßstab
Großflächige in-dustrielle Nutzung
Infrastruktur-projekte
Mobilität
112x
553x
96x
191x
194x
Integrierte H2-Wirtschaft
Quelle: McKinsey Hydrogen Insights; Hydrogen Council
1,040+ Projekte
684 in 2021

## Slide 27: Für die Deckung seines Bedarfs benötigt Österreich Wasserstoff-importe, gleichzeitig gibt es das Potenzial, zur H2-Drehscheibe zu werden
  Priorisierte Routen für den Import von grünem, kosten-günstigem Wasserstoff
~40 TWh/Jahr
Potenzial grüner Wasserstoff
Nordafrika-Italien
~25 TWh/Jahr
Potenzial grüner Wasserstoff
Nordsee
~60 TWh/Jahr
Potenzial grüner Wasserstoff
Ukraine-Slowakei
Priorisierte Importkorridore
Alternativen
Nordafrika-Italien
Nordsee
Ukraine-Slowakei

## Slide 28: Über Baustein 4 hinaus – Österreich hat sehr gute Voraussetzungen, um die wettbewerbsfreundliche und zukunftssicherere Transformation zu ermöglichen
Recyclierte Monomere
Gr. H2
Gr. H2
Biokraftstoff
Kohlenstoff-abscheidung
  Industrielle Punktquellen-abscheidung (z.B. Lafarge) und Lagerung/Nutzung (z.B. RAG)
  Biogene Punktquellen-abscheidung (z.B. Biogas)
  Direkte Luftabscheidung (DAC)
Mit SOEC1
Grüner Flugzeugtreibstoff
C2PAT+: Synthese von CO2 Ausscheidung aus Zementwerk zu Kohlenwasserstoff
CO2
Raffineriestandort Schwechat
Transport H2 oder Bio-/ Synfuels z.B. für Lastkraftwagen
„Grünstahl“ Herstellung H2 Einsatz für emissionsfreien Stahl
Versuchsanlage in Leoben, Plan für komplett klimaneutrale Produktion bis 2050
Gas (und andere Fossile) als Brückentechnologien
Größter Elektrolyseur in AT geplant, der ab 2026 stufenweise aus 300 MW Wind- und PV-Leistung bis zu 40.000 t H2 produzieren soll
Produktion von grünen Kunstoffen mit Medizin- und Nahrungsmittelqualitätsgrad auf Basis von Reyclaten
ReOil®: Kunststoffrecycling, wobei Input-stoffe für die Raffinerie erzeugt werden
Grüne Materialien Chemieproduktion aus gr. Raffinerieprodukten
Recycling-Kunststoffe
Chemcycling Nutzung von Plastikrückständen als Ausgangsprodukt
Kunststoffrecycling
Schon heute: H2 in Österreich
Mittelfristig: H2 Import und Beispiele industrielle Nutzer
Großskalige H2-Pipelineimporte zu wettbe-werbsfähigen Kosten, v.a. aus Nordafrika und der Nordseeregion, etwa durch Kooperation von u.a. Verbund, OMV, Voestalpine
Kraftstoff-Synthese Produktion klimaneutraler Kraftstoffe z.B. aus Wasserstoff oder über Recycling
Schon heute: Bio-Kraftstoffe
Gewinnung von Kraftstoffen aus Pflanzenöl und –abfällen (HVO), etwa für Blending in Diesel („E10“)
Mittelfristig: Synthetische Kraftstoffe
Gewinnung von Synfuels als Treibstoff in der Luftfahrt oder Transport
Partnerschaft Lufthansa & OMV zur Lieferung von 800 kt SAF (ca. 20% Verbrauch LH 2021) von 2023-2030
“Grüner” H2
Mit PEM oder Alkali
Klimaneutraler Strom/ kliman. H2 Import
Recyc. Naphta
Erneuerbare Energie & Pumpspeicher Wichtiger Faktor für grüne Wasserstoffproduktion.
Wasserstoffproduktion und Speicherung Bereitstellung von H2 und Wasserstoffspeicherung, z.B. USS 2030
Fokus heute BS4
1. Festoxid-Elektrolyseure, erlauben auch die Erzeugung von Synthesegas
Quelle: Expertenbefragungen, Online Recherche

## Slide 29: Was soll der Energiemasterplan bewirken?
Umfassender Orientierungsrahmen
und Anleitungen für alle Bereiche
Motivation und Aufzeigen von Potenzial
Rasche Umsetzung der Energietransformation forcieren

## Slide 30: Mit Hilfe des Energiemasterplans soll die Energiewende beschleunigt werden, die Wettbewerbsfähigkeit und soziale Akzeptanz in die Mitte stellt
Umweltverträglichkeit, v.a. Treibhausgasreduktion
Vor allem Reduktion der CO2-Emissionen im Einklang mit den Pariser Klimazielen
Versorgungssicherheit
  Gewährleistung einer unterbrech-ungsfreien Energieversorgung, zB durch Diversifikation der Energieträger und Lieferquellen
Wirtschaftlichkeit
  Minimierung der Gesamtkosten für das System und Maximierung des wirtschaftlichen Beitrags/der Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbs- fähigkeit
Soziale Akzeptanz

## Slide 31
Der Masterplan wird inhaltlich anhand von Bausteinen entlang der Wertschöpfungskette erarbeitet
Regulatorik
Leitfragen
Maßnahmen
Technologie, Talente & Innovation
Leitfragen
Maßnahmen
Incentivierung & Investitionssicherheit (Strafzahlungen)
Leitfragen
Maßnahmen
Erneuerbare Stromaufbringung, -verteilung & -speicherung
1
… …
… …
… …
… …
… …
… …
Substitution und Diversifizierung von Erdgas und weiterer Fossiler
2
… …
… …
… …
… …
… …
… …
Energieeffizienz und -einsparung, Zirkularität und CO2 Management
4
… …
… …
… …
… …
… …
… …
Klimaneutraler Wasserstoff & Kraftstoffe zu wettbewerbsfähigen Kosten
3
… …
… …
… …
… …
… …
… …
I
II
Anhand von 4 - entlang der Wertschöpfungskette definierten - Bausteinen...
... werden Leitfragen und Maßnahmen erarbeitet
Maßnahmenbereiche
Bausteine entlang der Wertschöpfungskette

## Slide 32: Gemeinsam für Österreichs Energiezukunft Für die Wirtschaft. Für uns ALLE.